## Slide 1: Sistem Bilangan dan Kode
Pengantar Ilmu Komputer

## Slide 2: Sistem Bilangan Binary
Bilangan binary/biner terdiri dari bit 0 dan 1
Konversi Ke Desimal
  Dari bilangan binary dapat dikonversikan ke decimal dengan cara mengalikan masing-masing bit dalam bilangan dengan position valuenya.
  Contoh :
  1101 (2) = __________ (10)
  1010 (2) = __________ (10)

## Slide 3: Sistem Bilangan Binary
Konversi ke Oktal
Digit octal | 3 bit
0 | 000
1 | 001
2 | 010
3 | 011
4 | 100
5 | 101
6 | 110
7 | 111

## Slide 4: Sistem Bilangan Binary
Contoh :
  110111101 (2) = ________ (8)
  101110110 (2) = ________(8)

## Slide 5: Sistem Bilangan Binary
Konversi ke Hexadesimal
Dengan Tabel berikut
Digit Hexa | 4 bit
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
3 | 0011
4 | 0100
5 | 0101
6 | 0110
7 | 0111
8 | 1000
9 | 1001
A | 1010
B | 1011
C | 1100
D | 1101
E | 1110
F | 1111

## Slide 6: Sistem Bilangan Binary
Contoh :
  110111101 (2) = ________ (16)
  101110110 (2) = ________(16)

## Slide 7: Sistem Bilangan Oktal
Terdiri dari bit 0,1,2,3,4,5,6,7
Ke Binary
  Dengan menggunakan tabel yang sama pada saat konversi dari binary ke oktal
  Contoh :
  1. 123 (8) = __________ (2)
  2. 456 (8) = __________ (2)

## Slide 8: Sistem Bilangan Oktal
Ke Desimal
  Dapat diselesaikan dengan cara mengalikan masing-masing bit dalam bilangan dengan position valuenya
  Contoh :
  1.123 (8) = __________ (10)
  2.456 (8) = __________ (10)

## Slide 9: Sistem Bilangan Oktal
Ke Hexadesimal
  Dengan menggunakan tabel yang sama pada tabel konveri dari biner ke oktal dan dari biner ke hexadesimal
  Contoh :
  1.123 (8) = __________ (10)
  2.456 (8) = __________ (10)

## Slide 10: Sistem Bilangan Desimal
Terdiri dari bit 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Ke Binary
  Metode yang digunakan dengan cara membagi dengan nilai 2 dan sisa setiap pembagian merupakan digit binary dari bilangan binary hasil konversi. Metode ini disebut metode sisa.

## Slide 11: Sistem Bilangan Desimal
Contoh :
  15 (10) = __________ (2)
  23 (10) = __________ (2)

## Slide 12: Sistem Bilangan Desimal
Ke Oktal
  Untuk mengkonversikan bilangan desimal ke oktal dengan cara reminder method yaitu dengan membagi bilangan desimal dengan basis dari bilangan oktal tersebut.
  Contoh :
    15 (10) = __________ (8)
    23 (10) = __________ (8)

## Slide 13
Ke Hexadesimal
  Bilangan decimal dapat dikonversikan dalam hexa dengan cara reminder method
  Contoh :
    15 (10) = __________ (16)
    23 (10) = __________ (16)

## Slide 14: Sistem Bilangan Hexadesimal
Terdiri dari bit 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
Ke Biner
  Konversi dari hexadecimal ke sistem bilangan binary dapat dilakukan dengan mengkonversikan masing-masing digit hexa ke 4 digit binary
  Contoh :
    15 (16) = __________ (2)
    23 (16) = __________ (2)

## Slide 15: Sistem Bilangan Hexadesimal
Ke Oktal
  Konversi dari bilangan hexadecimal ke sistem bilangan oktal dapat dilakukan dengan cara merubah dari bilangan hexa menjadi bilangan binary dahulu setelah itu baru dikonversikan ke oktal.
  Contoh :
    15 (16) = __________ (8)
    23 (16) = __________ (8)

## Slide 16: Sistem Bilangan Hexadesimal
Ke Desimal
  Dari bilangan hexadecimal dapat dikonversikan dalam bilangan desimal dengan cara mengalikan masing-masing bit dengan position valuenya
  Contoh :
    15 (16) = __________ (10)
    23 (16) = __________ (10)

## Slide 17: Operasi Bilangan

## Slide 18: Operasi bilangan pada Sistem Bilangan Binary
Penjumlahan
  Operasi aritmatika terhadap bilangan binary yang dilakukan oleh computer di ALU terdiri dari operasi pertambahan dan operasi pengurangan. Sedang perkalian binary dapat dilakukan dengan operasi pertambahan yang dilakukan secara berulang-ulang. Pertambahan bilangan binary dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti halnya pertambahan bilangan decimal. Pertambahan bilangan desimal dapat dilakukan dengan 2 cara yang sama seperti pertambahan bilangan decimal.Langkah-langkahnya adalah :
    1 . Digit bilangan decimal ditambahkan satu persatu mulai dari posisi paling kanan
    2. Bila hasil pertambahan antar kolom melebihi 9, maka dikurangi dengan nilai 10 untuk dibawa (carry of) ke pertambahan kolom berikutnya

## Slide 19: Operasi bilangan pada Sistem Bilangan Binary
Ketentuan :
  Dasar pertambahan untuk masing-masing digit binary:
    0 + 0 = 0
    1 + 0 = 1
    0 + 1 = 1
    1 + 1 = 0 carry of 1 yaitu 1+1=2 digit terbesar biner 1,maka dikurangi dengan 2 (basis) jadi (2-2=0) dengan carry of 1
Contoh :
  111 (2) + 100 (2) = ________ (2)
  110 (2) + 101 (2) = ________ (2)
  111 (2) + 101 (2) = ________ (2)

## Slide 20: Operasi bilangan pada Sistem Bilangan Binary
Pengurangan
  Dasar pengurangan untuk masing-masing digit binary :
    0 – 0 = 0
    1 – 0 = 1
    1 – 1 = 0
    0 – 1 = 1 borrow of 1 (pinjam digit 1 dari posisi sebelah kirinya)
  Contoh :
    111 (2) - 100 (2) = ________ (2)
    110 (2) - 101 (2) = ________ (2)
    111 (2) - 101 (2) = ________ (2)

## Slide 21: Operasi bilangan pada Sistem Bilangan Binary
Perkalian
  Dasar perhitungan :
    0x0=0
    1x0=0
    0x1=0
    1x1=1
  Contoh :
    111 (2) x 100 (2) = ________ (2)
    110 (2) x 101 (2) = ________ (2)
    111 (2) x 101 (2) = ________ (2)

## Slide 22: Operasi bilangan pada Sistem Bilangan Oktal
Penjumlahan
Langkah-langkahnya:
  Tambahkan masing-masing kolom secara decimal
  Rubah dari hasil desimal ke oktal
  Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal
  Kalau hasil pertambahan tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry of untuk pertambahan kolom selanjutnya.

## Slide 23: Operasi bilangan pada Sistem Bilangan Oktal
Contoh :
  17 (8) + 10 (8) = ________ (8)
  123 (8) + 100 (8) = ________ (8)
  111 (8) + 101 (8) = ________ (8)

## Slide 24: Operasi bilangan pada Sistem Bilangan Oktal
Pengurangan
Dasar Perhitungan pengurangan octal :
  Kalikan masing-masing kolom secara decimal
  Rubah dari hasil decimal ke octal
  Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil octal
  Bila hasil perkalian tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit maka digit paling kiri merupakan carry of untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom selanjutnya

## Slide 25
Contoh :
  17 (8) - 10 (8) = ________ (8)
  123 (8) - 100 (8) = ________ (8)
  111 (8) - 101 (8) = ________ (8)

## Slide 26
Perkalian
Contoh :
  17 (8) x 10 (8) = ________ (8)
  123 (8) x 100 (8) = ________ (8)
  111 (8) x 101 (8) = ________ (8)

## Slide 27: Operasi bilangan pada Sistem Bilangan Hexadesimal
Penjumlahan
langkah-langkahnya :
  Tambahkan masing-masing kolom secara decimal
  Rubah dari decimal ke hexadecimal
  Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil hexadecimal
  Kalau hasil pertambahan tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry of untuk pertambahan kolom selanjutnya

## Slide 28
Contoh :
  1F (16) + 10 (16) = ________ (16)
  1A (16) + 12 (16) = ________ (16)
  10A (16) + 11 (16) = ________ (16)

## Slide 29
Pengurangan
Contoh :
  1F (16) - 10 (16) = ________ (16)
  1A (16) - 12 (16) = ________ (16)
  10A (16) - 11 (16) = ________ (16)

## Slide 30
Perkalian
Langkah – langkah :
  Kalikan masing-masing kolom secara desimal
  Ubah hasil desimal ke oktal
  Tulis hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal
  Kalau hasil perkalian tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit maka digit paling kiri merupakan carry of untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom selanjutnya.

## Slide 31
Contoh :
  1F (16) x 10 (16) = ________ (16)
  1A (16) x 12 (16) = ________ (16)
  10A (16) x 11 (16) = ________ (16)